## Slide 1: Softwareentwicklung in der Medizintechnik
Konformitätsbewertung
Youssef kharita

## Slide 2: Product Beschreibung
Bild bearbeitung Programm von CT Bilder
Schlichtweisen Darstllung
3D Ansicht
Drehung in 3 Raumrichtungen möglich
Operationsplanungssystem zur Dekompression von atraumatischen Hüftkopfnekrosen
Bohr länge und durch messe angeben und Darstellen im schichten
Schablone erstellen für und vorbereiten für 3D Drücker

## Slide 3: Risikoklassifizierung – MDR ANHANG VIII
DAUER DER VERWENDUNG
„Langzeitig“
2. INVASIVE UND AKTIVE PRODUKTE
„Aktives Medizinprodukt zu Diagnose- und Überwachungszwecken“
durch Bilder Anschauung und Bohren lokalisieren
3. DURCHFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN
„Software, die ein Produkt steuert oder dessen Anwendung beeinflusst, wird derselben Klasse zugerechnet wie das Produkt.“
6.3. Regel 11
„Software, die dazu bestimmt ist, Informationen zu liefern, die zu Entscheidungen für diagnostische oder therapeutische Zwecke herangezogen werden, gehört zur Klasse IIa,“
es sei denn, diese Entscheidungen haben Auswirkungen, die Folgendes verursachen können:
„eine schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands einer Person oder einen chirurgischen Eingriff; in diesem Fall wird sie der Klasse IIb zugeordnet“

## Slide 4: Grundlegenden Sicherheits-und Leistungsanforderungen
unter normalen Verwendungsbedingungen, die Zweckbestimmung ist erfüllt
Es folgt ein Schulung für die Ärzte die das Programm benützen
Einen Risikomanagement-Plan ist vorhand

## Slide 5: Risikomanagementplan
Risikomanagement-Prozess nach ISO 14971
Erstellung und Nutzen von Unit-Test
Unit test für die daten laden, Fensterung und segmentierung
Risikoanalyse ist vorhand
Trennung zwischen daten bearbeitung und user interface
Kontrolieren der Speicherzugriff
Spezifizierung von eingelesen daten satz type
User bestätigung für jeder funktionalität(start, end punkt einsetzten )
Darstellung der ergebnisse (schablone)

## Slide 6: Usability-Engineering Akte
Trennung von UI und DDL
Verbesserung von nicht funktional Anforderung möglich ohne Änderung bei User interface
Alle Funktionen sind mit der Maus bedienbar
In UI sind alle möglich Bedingung Parameter unterteil nach Funktionalität
Eingaben zum Bohr Trajektorien zu veranschaulichen Start in 3d Ansicht und end in Schichten Ansicht
Anzeigen beim Bohr Trajektorien punkte im 3d Ansicht
mit verschieden fahrbar zu unterscheiden
Rechtangle anzeige vor Corpping
Anzeigen von mause klick Position
Anzeigen von gedrehten Winkel

## Slide 7: Technische Dokumentation
Doxygen mit HTML anzeigen
Pflichtenheft
Git versionieren
Konformität Nachweis
Lasetenheft
Risikoanalyse